## Slide 1: Вступ до Arduino
By lampa lab

## Slide 2: План. Частина 1
Відмінності Arduino від мікроконтролерів та систем-на-кристалі ;
Порівняльна характеристика різновидів Arduino та існуючих шилдів;
Встановлення та робота в Arduino IDE;
Послідовні інтерфейси (COM порт та UART);
Hello World для Arduino - передача тексту на ПК через послідовний порт;
Мова Wiring для Arduino. Використання С, С++ та STL;
Загальні поняття електроніки;
Робота з макетною платою (Bredboard). Створення простих схем у Fritzing;

## Slide 3: План. Частина 2
Керування світлодіодом за допомогою кнопки;
Вимірювання напруги на Arduino (аналого-цифрове перетворення) ;
Керування яскравістю світіння світлодіоду;
Передача команд та даних на Arduino з ПК через COM порт ;
Робота з датчиком температури DS18b20;
Робота з двохстрочним LCD дисплеєм на контролері HD44780;
Виведення на LCD дисплей тексту прийнятого з ПК та значень температури;

## Slide 4: План. Частина 3
Підключення до Arduino WiFi модуля ESP8266;
Схема підключення;
AT команди;
Cтворення точки доступу;
Cтворення вебсервера;
Виведення на вебсервер інформації про виміряну температуру;
Передача з вебсерверу команд на Arduino.

## Slide 5: План. Частина 3
Підключення до Arduino WiFi модуля ESP8266;
Схема підключення;
AT команди;
Cтворення точки доступу;
Cтворення вебсервера;
Виведення на вебсервер інформації про виміряну температуру;
Передача з вебсерверу команд на Arduino.

## Slide 6: Мікропроцесор
Задачею мікропроцесору є зчитування даних з пам'яті та периферійних пристроїв, виконання над ними операцій та запис результату в пам’ять, або периферійний пристрій.

## Slide 7: Архітектура мікропроцесору
Кожен процесор має:
Набір інструкцій, які він може виконувати (ассемблер);
Набір регістрів загального призначення;
Розрядність регістрів визначає розрядність процесору;
Спосіб зчитування операндів арифметико-логічного пристрою з регістрів, або пам'яті;
Спосіб обміну даними з периферійними пристроями;
Способи адресації.
Все це визначає архітектуру процесору.

## Slide 8: Архітектура мікропроцесору
Внутрішня реалізація процесору може бути різною, але якщо всі вони мають однакову архітектуру, програма скомпільована під один процесор запуститься і на інших.
Відомі на сьогоднішній день архітектури процесорів:
Intel x86 IBM360
ARM MIPS
PowerPC AVR
MSP430

## Slide 9: Кросплатформеність
Для роботи з потужними поцесорами не обов'язково вивчати новий асемблер для нової архітектури. Достатньо один раз портувати операційну систему на нову архітектуру і надалі писати програми для ОС.
У випадку малопотужних процесорів, операційна система може займати багато ресурсів, тому часто працюють без неї. В такому випадку для написання програм необхідно знати багато низькорівневих речей.
Якщо ви вирішуєте підключити до процесору свій пристрій, необхідно писати для нього драйвер і тут знову необхідне знання апаратного рівня.

## Slide 10: Периферійні пристрої
Сам по собі процесор лише виконує операції над числами в двійковому форматі;
Периферійні пристрої сполучають процесор з зовнішнім світом;
Приклади периферійних пристроїв:
- аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі;
- таймери та лічильники для відрахунку інтервалів часу;
- контролери відео та аудіо пристроїв;
- контролери інтерфейсів передачі даних (UART, PCI, USB, Ethernet,
WiFi, SPI, I2C);

## Slide 11: Підключення периферії до процесору
За допомогою спеціальних інструкцій асемблеру, які дозволяють записувати дані в периферійні пристрої (наприклад, інструкції in/out в архітектурі Intel x86);
У більшості сучасних обчислювальних систем, регістри периферійних пристроїв відображаються в адресний простір процесору. Кожному периферійному пристрою відповідає діапазон адрес, і кожен регістр всередині периферійного пристрою має свою адресу. Для налагодження конфігурації пристрою, необхідно встановити певні біти регістрів в певні значення. Це потребує детального вивчення документації.

## Slide 12: Карта пам'яті процесору
Приклад карти пам'яті в обчислювальній системі на базі Cotrex A8:
http://phytec.com/wiki/images/7/72/AM335x_techincal_reference_manual.pdf

## Slide 13: Карта пам'яті процесору

## Slide 14: Карта пам'яті процесору

## Slide 15: Програмування мікроконролерів
Мікроконтролер зчитує програму з внутрішньої, або зовнішньої FLASH пам’яті;
Після того, як ви розробили програму для мікроконтролера на своєму ПК, її необхідно записати у FLASH пам’ять контролера;
Програматор підключається до мікроконтролера по інтерфейсам SPI (AVR) та JTAG (більшість сучасних контролерів, наприклад ARM);

## Slide 16: Програмування мікроконролерів
Приклад програматора для AVR:
http://prottoss.com/projects/avr910.usb.prog/avr910_usb_programmer.htm

## Slide 17: Програмування мікроконролерів
Приклад програматора для ARM:
https://www.segger.com/jlink-debug-probes.html

## Slide 18: Що необхідно знати для розробки програм під мікроконтролери та системи-на-кристалі?
Архітектуру процесору (ассемблер, регістри, ініціалізація процесору); Це не сама складна проблема. Вирішується встановленням ОС.
Знати регістри всіх периферійних пристроїв та послідовність їх конфігурації. Зазвичай це потребує багато часу для вивчення;
Знання схемотехніки;
Необхідний програматор.

## Slide 19: Переваги Arduino
Дешеві базові плати з різними цінами, характеристиками та розмірами;
Дуже багато плат розширення (шилдів), які підключаються до базоваго модуля через стандартний роз’єм;
Для більшості Arduino плат непотрібний окремий програматор. Плата підключається по USB до комп’ютера і програмується натисканням однієї кнопки. Для програмування Arduino mini необхідний окремий USB-UART (USB-TTL) перетворювач, який дуже простий у користвуанні;

## Slide 20: Переваги Arduino
Все працює “з коробки”;
Для Arduino написано дуже багато бібліотек, які зводять роботу з периферійними пристроями, інтерфейсами передачі даних та платами розширення просто до виклику окремих функцій бібліотеки;
Почати роботу з Arduino можна майже без знань схемотехніки;

## Slide 21: Переваги Arduino
Зручне середовище розробки (Arduino IDE). Мінімум кнопок, максимум функціоналу;
Дуже багато прикладів;
Вихідні коди, схеми та друковані плати Arduino відкриті (open source);

## Slide 22: Переваги Arduino
Дуже проста мова програмування Wiring, яку без проблем опановують школярі та діти дошкільного віку;
Wiring є надбудовою над С++, тому в Arduino можна застосовувати весь інструментарій С та С++. Є порт STL;

## Slide 23: Недоліки Arduino
Код бутлоадера і бібліотек Arduino займає багато пам'яті, а програма для Arduino виконується повільніше ніж звичайна програма для мікроконтролеру;
В бібліотеках для Arduino багато не досить якісного коду;
Абстрагування від фізичної частини ускладнює перехід до справжньої, дорослої електроніки. Для багатьох Arduino так і залишається Карго культом і найпростіша проблема, не описана в докуменації, приводить до зупинки процесу розробки;

## Slide 24: Сфера застосування Arduino
Навчання основам електроніки;
Популяризація електроніки;
Швидке створення прототипів для перевірки ідей;
Швидке створення приладів для домашньої автоматизації.

## Slide 25: Різновиди Arduino
Cтатті по різновидам Arduino:
http://robocraft.ru/blog/arduino/1035.html
http://ardushop.ru/kak-vibrat-arduino/

## Slide 26: Різновиди Arduino (AVR)

## Slide 27: Різновиди Arduino (AVR)

## Slide 28: Різновиди Arduino (AVR)

## Slide 29: Різновиди Arduino (AVR)

## Slide 30: Різновиди Arduino (AVR)

## Slide 31: Різновиди Arduino (AVR)

## Slide 32: Різновиди Arduino (ARM)

## Slide 33: Різновиди Arduino (Intel)
http://habrahabr.ru/company/intel/blog/248279/
http://habrahabr.ru/company/intel/blog/248893/
http://habrahabr.ru/company/intel/blog/249127/

## Slide 34: Різновиди Arduino (Intel)
http://habrahabr.ru/company/intel/blog/249845/
http://habrahabr.ru/post/256089/

## Slide 35: Порівняльна таблиця Arduino

## Slide 36: Порівняльна таблиця Arduino

## Slide 37: Шилди для Arduino

## Slide 38: Шилди для Arduino

## Slide 39: Шилди для Arduino

## Slide 40: Arduino IDE
Посилання для завантаження:
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Існують стабільно працюючі версії під Windows, MAC та Linux
Всі необхідна драйвера встановлюються автоматично;

## Slide 41: Arduino IDE. Зовнішній вигляд

## Slide 42: Arduino IDE. Вибір плати
Перед роботою в Arduino IDE обвязково вкажіть в налаштуваннях плату з якою ви будете працювати (у нас це буде Leonardo);
Спроба записати програму не в ту плату, яка обрана в налаштуваннях, може призвести до необхідності перепрограмування бутлоадера Arduino за допомогою зовнішнього програматора.

## Slide 43: Arduino IDE. Вибір плати

## Slide 44: Arduino IDE. Вибір порта підключення
Зазвичай порт підключення визначається автоматично при з'єднанні плати з комп'ютером

## Slide 45: В Arduino IDE є дуже багато прикладів

## Slide 46: Компіляція програми в Arduino IDE та її завантаження в плату
Для компіляції необхідно натиснути Ctrl + R, або кнопку
Для завантаження скомпіленої програми в плату необхідно натиснути Ctrl + U, або кнопку

## Slide 47: Монітор послідовного порту
Щоб відкрити монітор послідовного порту необхідно натиснути Ctrl + Shift + M, або кнопку
Відкриється вікно , яке нам знадобиться пізніше

## Slide 48: Arduino скетч
Основний файл програми для Arduino називається “скетч” та має розширення *.ino
Інші файли проекту мають розширення *.с, *.cpp, *.h
Створити новий проект (скетч) можна натиснувши Ctrl + N, або кнопку

## Slide 49: Бібліотеки Arduino та приклади коду
В Arduino є багато бібліотек для роботи з стандартними платами розширення (шилдами), датчиками, дисплеями та іншою периферією;
Для кожної бібліотеки є дуже багато прикладів її застосування;
Детальний опис бібліотек для Arduino:

## Slide 50: Бібліотеки Arduino та приклади коду

## Slide 51: Бібліотеки Arduino та приклади коду
Детальний опис бібліотек Arduino:
http://arduino.ua/ru/prog/Libraries

## Slide 52: Бібліотеки Arduino та приклади коду

## Slide 53: Бібліотеки Arduino та приклади коду

## Slide 54: Бібліотеки Arduino та приклади коду

## Slide 55: Встановлення бібліотек Arduino
Якщо якась бібліотека відсутня в стандартному наборі Arduino, її можна завантажити і встановити:
http://arduino.ua/ru/guide/Libraries
http://arduino-project.net/kak-dobavit-biblioteku-utft-arduino-ide/
Для встановлення бібліотеки, її необхідно розархівувати та скопіювати каталог бібліотеки в папку з бібліотеками Arduino (libraries)

## Slide 56: Вирішення типових проблем Arduino (FAQ)
http://arduino.ua/ru/guide/Troubleshooting

## Slide 57: Послідовний інтерфейс UART
Це важливо знати, оскільки Arduino обмінюється даними з ПК саме за допомогою послідовного інтерфейсу. На платі Arduino знаходиться перетворювач інтерфейсів USB-UART. USB підключається до ПК, а UART до мікроконтролера на якому реалізований Arduino );
Програма завантажується в Arduino також через послідовний інтерфейс. Всередині мікроконтролера Arduino завжди виконується так званий бутлоадер, який моніторить послідовний порт і у випадку запиту від Arduino IDE програма завантажується в Arduino і бутлоадер запиcує її у FLASH пам’ять;

## Slide 58: Послідовний інтерфейс UART. З'єднання

## Slide 59: Послідовний інтерфейс UART. Протокол
UART – Universal Asynchronous Transmitter Receiver;
Асинхронний інтерфейс – сигнал синхронізації у явному вигляді не передається;
Синхронізація відбувається за допомогою стартбітів.

## Slide 60: Послідовний інтерфейс UART. Протокол
Інтервал часу між передачею двох бітів задає швидкість передачі даних (бітрейт, або бодрейт) – кількість бітів, що передається за секунду;
Обидва пристрої повинні бути налаштовані на однакову швидкість;
Перелік швидкостей в бітах за секунду (4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400);

## Slide 61: Послідовний інтерфейс UART. Протокол

## Slide 62: Послідовний інтерфейс UART. Перетворювач USB-UART (USB-TTL)
При підключенні такого перетворювача до комп'ютера по USB, свторюється віртуальний COM порт, з якого можна зчитувати дані, які передаються в перетворювач по послідовному інтерфейсу.

## Slide 63: Послідовний інтерфейс UART. Перетворювач USB-UART (USB-TTL)

## Slide 64: Послідовний інтерфейс UART. Перетворювач USB-UART (USB-TTL)

## Slide 65: Монітор послідовного інтефейсу Arduino
Дозволяє обмінюватись даними між Arduino і ПК;
Для відкривання монітору необхідно спершу обрати номер віртуального COM порта через який Arduino підключена до ПК і натиснути Ctrl + Shift + M, або кнопку
На Arduino і в моніторі послідовного інтерфейсу повинна бути встановлена одна і та ж швидкість з'єднання;
В Arduino швидкість з'єднання задається програмно;
В моніторі послідовного інтерфейсу Arduino IDE швидкість з'єднання обирається в нижньому правому куті.

## Slide 66: Монітор послідовного інтефейсу Arduino

## Slide 67: Hello World для Arduino – передача тексту на ПК через послідовний порт
Перейдіть в папку “1.Hello_World”, знайдіть скетч hello_world.ino;
Відкрийте цей скетч в Arduino IDE;
Перевірте, що в налаштуваннях Arduino IDE стоїть плата Leonardo;
Підключіть Arduino Leonardo до ПК;
Перевірте, що Arduino IDE визначила порт по якому підключилася Arduino Leonardo ;
Відкомпілюйте і запустіть відкритий скетч;
Відкрийте монітор послідовного порта;
Переконайтесь що у вікні монітору з'являється текст, який Arduino передає по послідовному інтерфейсу.

## Slide 68: Hello World для Arduino – передача тексту на ПК через послідовний порт
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
Serial.println("Hello World!");
delay(1000);
}

## Slide 69: Hello World для Arduino – передача тексту на ПК через послідовний порт
Функція setup() викликається лише один раз – одразу після запуску програми;
Функція loop() викликається циклічно;
Serial.begin(9600) – задаємо швидкість передачі даних;
Serial.println("Hello World!") – передаємо дані на ПК;
delay(1000) – робимо затримку в 1000 мілісекунд;

## Slide 70: Відлагодження програми Arduino через послідовний порт
За допомогою послідовного порта зручно відлагоджувати програму, що працює в Arduino;
З будь-якого місця програми ви можете передати на ПК будь-який текст та значення будь-яких змінних.

## Slide 71: Мова Wiring для Arduino
Мова, на якій пишуть програми для Arduino називається Wiring;
Основні дві конструкції Wiring ми вже бачили. Це функції setup() та loop();
Детальний опис Wiring: http://arduino.ua/ru/prog/

## Slide 72: Wiring, С, С++, STL
Wiring є надбудовою над С/C++;
Перед компіляцією, препроцесор Arduno-IDE проходить по Arduino скетчу та іншим файлам перетворюючи їх на звичайні С++ файли. Після цього відбувається компіляція і створення двійкового коду для мікроконтролера;
Як бачите, ви можете використосувати всі можливості С/С++ в програмах для Arduino;
Arduino не підтримує STL “із коробки”, але можна додати підтримку цієї бібліотеки для Arduino проектів:
https://github.com/maniacbug/StandardCplusplus/blob/master/README.md

## Slide 73: Коротко про Wiring

## Slide 74: Коротко про Wiring

## Slide 75: Коротко про Wiring

## Slide 76: Клас String
Для роботи зі строками в Arduino реалізований чудовий клас String :
http://arduino.ua/ru/prog/StringObject

## Slide 77: Клас String

## Slide 78: Клас Serial

## Slide 79: Загальні поняття електроніки (струм, напруга, опір, закон Ома)
Між двома контактами джерела напруги завжди буде присутня певна напруга, яка вимірюється в вольтах;
Джерелом напруги може бути батарейка, сонячний елемент, фотодіод, аудіо вихід, блок живлення, зарядний пристрій, вихід мікросхеми, тощо;
Один контакт джерела напруги позначають “-”, інший “+”;
Напруга на схемах направлена від – до +

## Slide 80: Загальні поняття електроніки (струм, напруга, опір, закон Ома)
Якщо два контакти джерела напруги з'єднати провідником – через провідник почне протікати струм;
Струм – рух носіїв заряду (в металах – це електрони);
Чим більше носіїв заряду проходить через поперечний переріз провідника- тим більший струм;
Вважають, що струм протікає через провідники від + до –

## Slide 81: Загальні поняття електроніки (струм, напруга, опір, закон Ома)
Струм через провідник буде тим більший, чим більша напруга прикладена до провідника і тим менший, чим більший опір провідника;
Можна вважати, що напруга характеризує силу, що рухає електрони, а опір – неоднорідну структуру провідника, яка заважає руху електронів в провіднику;
Зв’язок між струмом та напругою характеризується законом Ома: I = U/R

## Slide 82: Загальні поняття електроніки (струм, напруга, опір, закон Ома)
Якщо розірвати провідник між контактами джерела напруги, це буде еквівалентно нескінченному опорові і струм буде дорівнювати нулю;
Якщо закоротити контакти джерела напруги, в ідеалі струм через закоротку дорівнював би нескінченності;
Реально ж закоротка буде мати не нульовий, а дуже малий опір, тому через неї буде протікати не нескінченний, а дуже великий струм, який можна розрахувати по закону Ома. Таке явище називається коротке замикання.

## Slide 83: Загальні поняття електроніки (струм, напруга, опір, закон Ома)
Протікання струму супроводжується виділенням тепла;
Чим більший струм – тим більше тепла виділяється;
При короткому замиканні протікає дуже великий струм, який приводить до виходу з ладу мікросхем, іскріння та вибуху конденсаторів, до опіків;
Дуже важливо слідкувати, щоб між контактами джерела напруги зажди був ввімкнений резистор з певним опором, який обмежить струм.

## Slide 84: Загальні поняття електроніки (входи і виходи цифрових схем, логічні рівні)
Процесори та інші цифрові схеми оперують двійковими числами (в знаковому, або беззнаковому представленні);
1 або 0 кодуються напругою;
Для Arduino “1” – це напруга в діапазоні від 3В до 5В, а “0” – напруга від 0В до 1 В. Ці напруги – називаються логічні рівні;
Зараз більшість цифрових мікросхем виготовляють по КМОП технології (CMOS);
Важливо памятати, що опір входів CMOS мікросхем настільки великий, що вхідний струм можна вважати рівним нулю.

## Slide 85: Загальні поняття електроніки (входи і виходи цифрових схем, логічні рівні)
Ніколи не можна з'єднувати між собою два виходи мікросхем. Якщо на одному виході буде логічна 1, а на іншому виході логічний 0 – це приведе до короткого замикання і виходу мікросхеми з ладу.

## Slide 86: Найпростіші правила створення цифрових схем на Arduino
Не з'єднуйте контакти джерела напруги. Це приводить до короткого замикання і може вивести схему з ладу. Завжди слідкуйте, щоб між контактами джерела напруги був включений певний опір;
Контролюйте напрямки виводів Arduino (їх можна сконфігурувати як на вхід, так і на вихід). Не можна з'єднувати між собою одночасно два виходи Arduino;

## Slide 87: Подільник напруги

## Slide 88: Робота з макетною платою (Bredboard)

## Slide 89: Робота з макетною платою (Bredboard)

## Slide 90: Створення простих схем у Fritzing
Fritzing дозволяє дуже просто створювати схеми та друковані плати для Arduino:
http://fritzing.org/home
https://www.youtube.com/watch?v=Hxhd4HKrWpg
Fritzing відкритий, кросплатформений і дуже добре задокументований.

## Slide 91: Створення простих схем у Fritzing

## Slide 92: Мигання світлодіодом на Arduino. Схема ввімкнення світлодіоду.

## Slide 93: Мигання світлодіодом на Arduino. Схема ввімкнення світлодіоду.

## Slide 94: Мигання світлодіодом на Arduino. Аналіз та запуск програми.
Відкрийте папку “2.LED_Blink” та запустіть скетч, який знаходиться всередині;
Функція pinMode(13, OUTPUT) конфігурує 13-й вивід Arduino на вихід (до цього піна на платі через резистор підключений світлодіод);
Функція digitalWrite(13, HIGH) виставляє на 13-му виводі напругу логічної 1;
Функція digitalWrite(13, LOW) виставляє на 13-му виводі напругу логічного 0;
HIGH і LOW – макроси.

## Slide 95: Підключення кнопки до Arduino та зчитування з неї даних.

## Slide 96: Підключення кнопки до Arduino та зчитування з неї даних.
Відкрийте папку “3.Button” та запустіть скетч, який знаходиться всередині;
Складіть схему, як показано на попередньому слайді. Підключіть кнопку до 2-го цифрового входу Arduino;
Функція pinMode(2, INPUT) конфігурує 2-й вивід Arduino на вхід;
Функція digitalRead(2) повертає значення логічного рівня на 2-му виводі (LOW або HIGH);
Зчитане значення передається на ПК по послідовному каналу за допомогою Serial.println(buttonState);

## Slide 97: Керування світлодіодом за допомогою кнопки.
Відкрийте папку “4.Button_LEd” та запустіть скетч, який знаходиться всередині;
Підключіть до Arduino Leonardo кнопку по схемі з попереднього прикладу;
Скомпілюйте і завантажте скетч.

## Slide 98: Вимірювання напруги на Arduino (аналого-цифрове перетворення)
Напругу будемо одержувати за допомогою змінного резистора, який є керованим подільником напруги.

## Slide 99: Вимірювання напруги на Arduino (аналого-цифрове перетворення)

## Slide 100: Вимірювання напруги на Arduino (аналого-цифрове перетворення)
Відкрийте папку “5.ADC” та запустіть скетч, який знаходиться всередині;
Складіть схему, як показано у попередньому слайді;
Скомпілюйте і завантажте скетч;
Обертайте ручку змінного резистора і спостерігайте через монітор послідовного порта за цифровими кодами, що відповідають напрузі на аналоговому вході A0;
Перетворення напруги на вході А0 в цифровий код реалізоване за допомогою функції analogRead(A0);
Мінімальній напрузі (0В) відповідає число 0. Максимальній напрузі (5В) відповідає число 1023.
Два сусідніх коди характеризують напруги, що відрізняються на 5/1023 В

## Slide 101: Керування яскравістю світіння світлодіоду за домогою широтно-імпульсної модуляції
Яскравість світіння світлодіоду лінійно залежить від струму, який протікає через нього;
Струм та напруга на світлодіоді пов'язані залежністю:

## Slide 102: Керування яскравістю світіння світлодіоду за домогою широтно-імпульсної модуляції
Для збільшення яскравості необхідно збільшувати струм, а для цього треба збільшувати напругу;
Для зменшення яскравості, навпаки, напругу треба зменшувати.
Напругу будемо змінювати за допомогою широтно-імпульсної модуляції.

## Slide 103: Керування яскравістю світіння світлодіоду за домогою широтно-імпульсної модуляції

## Slide 104: Керування яскравістю світіння світлодіоду за домогою широтно-імпульсної модуляції
Запустіть скетчі з папок “6.PWM” та “7.Fade”
Функція analogWrite(13, brightness) дозволяє за допомогою широтно-імпульсної модуляції сформувати на 13-му виводі Arduino напругу в діапазоні від 0в до 5В, що задається змінною brightness. Максимальній напрузі 5В відповідає число 255;
Перед використанням analogWrite(13, brightness), 13-й пін треба сконфігурувати на вихід.

## Slide 105: Передача команд та даних на Arduino з ПК через послідовний порт
В папках “8.SerialCmd1” та “9.SerialCmd2” показано як за допомогою послідовного порта та класу Serial передавати на Arduino з комп'ютера команди та дані.
Функція Serial. available() повертає кількість байт, які вже прийняті і доступні для зчитування з буфера послідовного порта Arduino;

## Slide 106: Передача команд та даних на Arduino з ПК через послідовний порт
Ви можете надсилати в Arduino дані не лише вручну з монітору послідовного порта, а і програмно. Для цього вам необхідна підтримка послідовного порту в мові програмування, якою ви користуєтесь;
Для роботи з послідовним портом в кожні ОС існують відповідні API. Також існують кросплатформені бібліотеки для роботи з послідовним портом;
Детальніше про роботу з послідовним портом з різних мов програмування:
http://playground.arduino.cc/Main/Interfacing

## Slide 107: Робота з датчиком температури DS18b20
Характеристики датчика DS18b20:
- Кожен датчик має унікальну 64-бітну адресу
Живлення 3В – 5.5В
Діапазон вимірюваних температур: -55 ° C до +125 ° C (-67 ° F до +257 ° F)
Точність +/- 0.5 градусів

## Slide 108: Робота з датчиком температури DS18b20
Стаття з описом роботи з датчиком в Arduino проектах:
http://arduino-project.net/podklyuchenie-ds18b20-arduino/

## Slide 109: Робота з датчиком температури DS18b20
Обмін даними з датчиком проходить по 1-wire протоколу:
http://chipenable.ru/index.php/programming-avr/item/80-1-wire-rabota-s-ds18b20-chast-1.html
http://aterlux.ru/index.php?page=article&art=1wire

## Slide 110: Робота з датчиком температури DS18b20
Для Arduino існує готова бібліотека DallasTemperature:
http://arduino-project.net/DallasTemperature.rar
Також вам знадобиться бібліотека OneWire, яка буде використовуватись бібліотекою DallasTemperature для виконання транзакцій на шині OneWire:
http://www.pjrc.com/teensy/arduino_libraries/OneWire.zip

## Slide 111: Робота з датчиком температури DS18b20
Завантажте та встановіть бібліотеки з попереднього слайду;
Відкрийте та запустіть скетч з папки “10.Temp_Sensor_Serial”

## Slide 112: Робота з двохстрочним LCD дисплеєм на контролері HD44780
Опис дисплею та його використання в Arduino проектах:
http://goo.gl/zMm4Nr
http://robocraft.ru/blog/arduino/503.html

## Slide 113: Робота з двохстрочним LCD дисплеєм на контролері HD44780
Підключіть контакт 2 та 15 дисплея до +5 В;
Підключіть контакти 1 та 16 дисплея до GND;
Підключіть контакт 5 дисплея до GND;
Підключіть контакт 3 дисплея до середньої точки змінного резистора (керованого подільника напруги);
Підключіть 4-й контакт дисплея до 4-го контакта Arduino;
Підключіть 6-й контакт дисплея до 5-го контакта Arduino;
Підключіть 11-й, 12-й, 13-й, 14-й контакти дисплея — до 10-го, 11-го, 12-го, 13-го контактів Arduino.

## Slide 114: Робота з двохстрочним LCD дисплеєм на контролері HD44780
Відкрийте та запустіть скетчі з папок “11.LCD_Hello”, “12.LCD_Serial”, “13.Temp_LCD”;
Контрасність дисплею регулюється змінним резистором.

## Slide 115: Підключення до Arduino WiFi модуля ESP8266

## Slide 116: Підключення до Arduino WiFi модуля ESP8266. AT команди
http://geektimes.ru/post/241054
http://esp8266.ru/esp8266-at-commands-v019
http://wiki.iteadstudio.com/ESP8266_Serial_WIFI_Module

## Slide 117: Підключення до Arduino WiFi модуля ESP8266. Створення вебсервера
Підключіть до Arduino LCD дисплей, датчик DS18B20 та ESP8266;
Відкрийте та запустіть скетчі з папок “14.WiFi_Init”, “15.WiFi_Web_Hello_World” та “16.WiFi_Web_Temp”